OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżnia 3 szt.

| Silnik | moc znamionowa minimum 2,0 KM, moc maksymalna minimum 4,0 KM |
| --- | --- |
| Prędkość | od 0,8 - do minimum 25 km/h, elektrycznie regulowana |
| Kąt pochylenia | od 1do minimum 15 %, elektryczna regulacja |
| Pomiar tętna | sensor dotykowy + pas |
| System bezpieczeństwa | klucz magnetyczny |
| System amortyzacji | tak + inteligentne zawieszenie |
| System składania | nie |
| System transportowy | tak |
| System nawiewu | tak |
| Konsola sterowania | wyświetlacz LED |
| Funkcje pomiaru | czas, dystans, prędkość, kcal, tętno, tkanka tłuszczowa itp. |
| Programy | od 6 manualnych + 1 sterowany tętnem |
| Pas bieżni | od 158 x od 56 cm |
| Wymiary po rozłożeniu | od 210 x od 100 x od 150 cm |
| Waga bieżni | min 200 kg |
| Maksymalna waga użytkownika | min 180 kg |
| Zasilanie | 230V |
| Gwarancja komercyjna | 24 miesiące |

Antystatyczny pas bieżni 			      tak

Rower treningowy  3 szt.

System EMS.
System BeltDrive zapewniający cichą i płynną pracę urządzenia.
Rama aluminiowa.
Trzy-częściowe korby z łożyskami INT.
Sensor dotykowy.
Regulacja oporu 16-stopniowa (40 - 400 Watt).
Pozioma i pionowa regulacja siodełka.
Piętnaście zdefiniowanych programów.
Posiada kółka transportowe

Uchwyt na bidon

Komputer wyposażony w funkcje

Kalorie, Czas, Dystans, Prędkość, Pomiar tkanki tłuszczowej, Tętno.
BMI - wskaźnik masy ciała.
BMR - wskaźnik ilość spalonych kalorii.

Maksymalna waga użytkownika minimum 140 kg

Gwarancja komercyjna 24 miesiące

Rowerek do sprintu 3 szt.

| System hamowania | mechaniczny |
| --- | --- |
| Regulacja obciążenia | manualna |
| Koło zamachowe | minimum 24 kg, chromowane |
| Regulacja siodełka | pionowa/pozioma |
| Regulacja kierownicy | pionowa/pozioma |
| Wymiary | 108cmx75cmx137,5 cm |
| Waga | min 60 kg |
| Maksymalny wzrost użytkownika | Min. 200 cm |
| Gwarancja komercyjna | 24 miesiące |

### Funckje komputera:

Bezprzewodowy.
Czas ćwiczenia.
Czas.
Dystans.
Prędkość.
Prędkość maksymalna.

Trzy-częściowe korby z obudowanymi łożyskami SKF.
Bez wolnego biegu.
Hamulec awaryjny.
Możliwość zmiany pedałów na SPD.
Kierownica wielopozycyjna.
Posiada normy i atesty: kategoria oferty S (według normy EN957)

Orbitrek 3 szt.

| System hamowania | elektromagnetyczny |
| --- | --- |
| Ciężar koła zamachowego | minimum 22 kg |
| Regulacja obciążenia | 25-400 Wat w odstępach co 5 Wat |
| Przyłącza sieciowe | tak |
| Łożyskowane przeguby | tak |
| Rolki transportowe | tak |
| Minimalne wymiary urządzenia w cm | 200/70/180 |
| Max. obciążenie wagowe | minimum 150 kg |
| Moc w Wat | 25-400W |
| Regulacja mocy | tak |
| Pomiar tętna | czujnik dłoni, klips na ucho, osprzęt dodatkowy: pas na klatkę piersiową |
| Łącze PC KETT.NET | USB |
| Trening ukierunkowany na strefy (FAT/FIT/MANUELL) | tak |
| Programy treningowe sterowane tętnem | minimum 1 |
| Programy treningowe (łącznie) | minimum 7 |
| Kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu POLAR (5 Hz) wbudowany | tak |
| Wartości średnie na koniec treningu | tak |
| Dowolnie skalowane programy wydajnościowe | minimum 6 |
| Pomiar czasu, odcinka treningowego, zużycia energii | Tak |

Wioślarz 3 szt.

| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| --- | --- |
|  | 16 stopni |
| Konstrukcja | rama |
| Koło zamachowe | 9 kg |
| Wymiary | 205x53x75 cm |
| Składany | tak |
| Waga | 44 kg |
| Maksymalny wzrost użytkownika | bez ograniczeń |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Gwarancja | 2 lata |

Posiada normy i atesty: kategoria S (według normy EN957).

### Funkcje komputera:

### Programy treningowe: 15 programów i ręczne ustawienia ( recovery, "stroker", whitewater, ramp, interval i cardio)
Wskaźnik pulsu do pasa piersiowego (można użyć pasa o częstotliwości przekazującej 5kHz)

Pedały: regulacja kąta pedałów i pasy bezpieczeństwa, uniemożliwiające wysunięcie się stopy podczas treningu.
Siedzisko: PU, ergonomiczne.

Ławka rzymska na brzuch  1 szt.

Wysokość – 80 cm

Długość  - 120 cm

Szerokość – 84 cm

Waga max 35 kg

Obciążenie max – 300 kg

Moduł blokow nóg

Regulacja  wysokości tylnych stupek

Elementy tapicerowane podwójnie wzmocnione na każdej krawędzi

Elementy oparcia i siedziska osadzone na pełnej blasze o grubości minimum 3 mm

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Pole zajmowanej powierzchni to około 1 m2

Ławka dwustronnie regulowana – 2 szt.

Konstrukcja ramy profil minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Siedzisko regulowane w  minimum 3 poziomach

Oparcie regulowane w  minimum 13 poziomach

Element regulujący wykonany z blach minimum 10 mm

Elementy oparcia i siedziska osadzone na pełnej blasze o grubości minimum 3 mm

Elementy tapicerowane dopasowanych do anatomicznych kształtów osoby ćwiczącej składające się z 4 elementów

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Pole zajmowanej powierzchni to około 0,85 m2

Maksymalne obciążenie minimum 400 kg

Waga minimum 36 kg

Wysokość  minimum 129 cm

Szerokość  minimum 63 cm

Długość minimum 129 cm

Regulacja  wysokości tylnych stupek

Ławka prosta ze stojakami  - 2 szt.

Konstrukcja ramy profil minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Elementy oparcia i siedziska osadzone na pełnej blasze o grubości minimum 3 mm

Elementy tapicerowane dopasowanych do anatomicznych kształtów osoby ćwiczącej

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Wielopoziomowe stojaki z  grubej i masywnej blachy #10 mm

Podesty asekuracyjne

Elementy tapicerowane dopasowanych do anatomicznych kształtów osoby ćwiczącej składające się z 4 elementów

Wysokość  min 129 cm

Szerokość  minimum 173 cm ( wraz z tulejami do mocowania  odważników )

Długość minimum 149 cm

Wysokość ławeczki minimum 44 cm

Tuleje  pokryte powłoką antykorozyjną w procesie zanurzania

Waga minimum 62 kg

Maksymalne obciążenie minimum 400 kg

Pole zajmowanej powierzchni to około 2,60 m2

Ławka do wyciskania w skoście dodatnim 1 szt.

Elementy tapicerowane dopasowanych do anatomicznych kształtów osoby ćwiczącej

Konstrukcja ramy profil minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Elementy oparcia i siedziska osadzone na pełnej blasze o grubości minimum 3 mm

Cztero stopniowa  regulacji wysokości siedziska

Tuleje  pokryte powłoką antykorozyjną w procesie zanurzania

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Wewnętrzny rozstaw stojaka 120 cm

Podesty asekuracyjne

Wysokość minimum 145 cm

Szerokość minimum 173 cm ( wraz z tulejami do mocowania  odważników )

Długość minimum 144 cm

Waga minimum 69 kg

Maksymalne obciążenie minimum 400 kg

Pole zajmowanej powierzchni to około 2,5  m2

Ławka do wyciskania w skosie ujemnym 1 szt.

Elementy tapicerowane dopasowanych do anatomicznych kształtów osoby ćwiczącej

Konstrukcja ramy profil minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Elementy oparcia i siedziska osadzone na pełnej blasze o grubości minimum 3 mm

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Wewnętrzny rozstaw stojaka 120 cm

Podesty asekuracyjne

Tuleje  pokryte powłoką antykorozyjną w procesie zanurzania

Minimum 8 stopniowa regulacja kąta ławki z modułem blokowania nug

Wysokość  min 129 cm

Szerokość  minimum 173 cm ( wraz z tulejami do mocowania  odważników )

Długość minimum 178 cm

Waga minimum 74 kg

Maksymalne obciążenie minimum 400 kg

Pole zajmowanej powierzchni to około 3,1  m2

## Zestaw hantli chromowanych ze stojakiem 1-10kg – 1 komplet

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Konstrukcja ramy profil stojaka  minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Wysokość stojaka 120 cm

Szerokość  stojaka minimum 54 cm

Długość stojaka minimum  73 cm

Waga z hantlami około 140 kg

Pole zajmowanej powierzchni to około 0,4 m2

Zestaw hantli stałych 4-26 kg ze stojakiem – 2 komplety

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Konstrukcja ramy profil stojaka  minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Wysokość stojaka minimum 92 cm

Długość stojaka minimum 220 cm

Szerokość stojaka minimum 78 cm

Pole zajmowanej powierzchni to około 1,75 m2

Stojak na obciążenie  i gryfy -  2 szt.

Posiada 12 tulejek na obciążenie, rozłożonych w taki sposób, aby można było umieścić na nim krążki o różnych wagach. Dolne pręty pomieszczą talerze o wadze 25 kg, środkowe o wadze 20 kg a górne przeznaczone są do obciążeń 10, 5, 2,5 i 1 kg.

Dodatkowo posiada otwory na 4 gryfy olimpijskie

Tuleje do mocowania obciążników  pokryte powłoką antykorozyjną w procesie zanurzania

Maksymalne obciążenie minimum 800 kg

Pole zajmowanej powierzchni to około 1,17m2

Wysokość  około 114 cm

Szerokość  108 cm

Brama do siłowni z regulacją rączek – 1 szt.

24 miesiące gwarancji

Certyfikat bezpieczeństwa

Konstrukcja ramy profil stojaka  minimum 80x40 mm , ścianka minimum 3mm

Ramę stosu wykonana z profilu o minimalnych wymiarach  120x60x3mm

Brama  wyposażona w dwa stosy po minimum  80 kg. Każdy stos składa się z  minimum 16 sztabek po 5 kg.

Wysokość minimum 230 cm

Szerokość  minimum 75 cm

Długość minimum 354 cm

Pole zajmowanej powierzchni to około 2,7 m2

Maksymalne obciążenie około 400 kg

Waga bramy około 414 kg

Wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do wykonywania ćwiczeń jak i 4 komplety zapasowych linek .

Wszystkie urządzenia muszą pasować do siebie kolorystycznie i tworzyć jedną całość.

Posiadać oznaczenia odnośnie eksploatacji oraz atestów

Przeznaczone do użytku komercyjnego ( profesjonalne)